## Slide 1
Протоколы маршрутизации
Notes: Программа Сетевой академии Cisco
Протоколы маршрутизации
Глава 4. Концепция маршрутизации

## Slide 2: Стандарты Интернета
Notes: Общество Интернет (Internet Society, ISOC) отвечает за содействие открытой разработке и расширению использования Интернета во всем мире.
Совет по архитектуре сети Интернет (Internet Architecture Board, IAB) отвечает за общее руководство и разработку интернет-стандартов.
Инженерная группа по развитию Интернета (Internet Engineering Task Force, IETF) разрабатывает, обновляет и поддерживает технологии Интернета и TCP/IP. Она также выпускает документы для разработки новых и обновления существующих протоколов, известные как «Рабочие предложения» (Request for Comments, RFC).
Исследовательская группа интернет-технологий (Internet Research Task Force, IRTF), проводящая долгосрочные исследования Интернета и протоколов TCP/IP, включает в себя Группу исследования защиты от спама (Anti-Spam Research Group, ASRG), Группу исследования криптографической защиты (Crypto Forum Research Group, CFRG) и Группу исследования одноранговых сетей (Peer-to-Peer Research Group, P2PRG).

## Slide 3: Стандарты Интернета
Корпорация по управлению доменными
именами и IP-адресами
(Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers, ICANN)
Администрация адресного пространства Интернет
(Internet Assigned Numbers Authority, IANA)
Notes: организации, работающие с IP-адресами
организации, работающие с доменными именами
менеджеры доменов высшего уровня страны (специальное исключение, как объясняется внизу страницы).

## Slide 4: Организации по стандартизации в области электроники и связи IEEE (Институт инженеров по электротехнике и электронике — ( Institute of Electrical and Electronics Engineers) — международная не коммерческая ассоциация специалистов в области радиоэлектроники и электротехники.)
Стандартизирует канальный и физический уровень
38 обществ
130 журналов
1 300 конференций ежегодно
1 300 стандартов и проектов
400 000 участников
160 стран
IEEE 802.3 - комитет по Ethernet
IEEE 802.11 - комитет по беспроводным сетям
IEEE 802.15 – комитете по персональным сетям (WPAN)
Notes: Ай трипл и

## Slide 5: Маршрутизация
Маршрутизация – поиск оптимального маршрута доставки пакета между сетями через транзитные узлы – маршрутизаторы
Этапы маршрутизации:
  Изучение сети
  Определение оптимального маршрута и продвижение пакета маршрутизаторами по этому маршруту

## Slide 6: Основные функции маршрутизаторов
Связывание сетей
Маршрутизация пакетов;

## Slide 7: Дополнительные функции
NAT
DHCP - сервер
SLAAC - сервер
DNS - сервер
VPN
Межсетевой экран
Сетевое время
Мониторинг сети
И другие ……….

## Slide 8: Маршрутизатор – специализированный компьютер
Notes: Маршрутизаторы — это специализированные компьютеры, оборудованные следующими компонентами:
  Центральный процессор (ЦП);
  Операционная система (ОС) — Cisco IOS;
  Память и хранилище данных (ОЗУ, ПЗУ, энергонезависимое ОЗУ, флеш-память, жесткий диск).

## Slide 9: У маршрутизатора минимум 3 уровня модели OSI
Notes: 4.2.1 Коммутация пакетов между сетями
4.2.1.1 Функции коммутации маршрутизатора

## Slide 10: Оптимальный путь

## Slide 11: Оптимальный путь
Для определения оптимального пути используют две характеристики:
  Метрика
  Административная дистанция

## Slide 12: Определение пути Метрика
Метрика — это числовое значение, характеризующее «стоимость» маршрута.
В качестве метрики могут выступать:
  Количество переходов (маршрутизаторов) между сетями;
  Суммарная пропускная способность;
  Время задержки
  Стоимость
  А также их комбинации.
Алгоритм кратчайшего пути (OSPF) —- метрика, основанная на суммарной пропускной способности от источника до места назначения.
Усовершенствованный протокол внутренней маршрутизации между шлюзами (Протокол EIGRP) — пропускная способность, задержка, нагрузка и надёжность.
.
Наиболее оптимальным путём к сети является путь
с наименьшей метрикой.
Notes: 4.2.2 Определение пути
4.2.2.2 Оптимальный путь

## Slide 13: Административная дистанция
Административная дистанция характеризует «надёжность » маршрута.
AD представляет собой число, которое присваивается маршруту в зависимости от того по каким правилам (протоколам) он был построен.
Протоколы характеризуются: нагрузкой на процессоры маршрутизатора, алгоритмами поиска оптимального маршрута, дополнительным служебным трафиком, безопасностью и.т.д.
Чем ниже значение AD, тем выше надёжность маршрута.
`
Notes: Если на маршрутизаторе с помощью различных протоколов маршрутизации, основанных на различных метриках, настроено несколько маршрутов к одной и той же сети, то какой маршрут предпочтительней?
Для сравнительной оценки маршрутов, построенных с помощью различных протоколов маршрутизации в с операционной системе Cisco IOS административное расстояние (AD). Административное расстояние представляет «надёжность» маршрута; чем меньше его значение, тем более надёжным является источник маршрута. На рисунке приведены различные протоколы маршрутизации и соответствующие им значения AD.
!!!!! http://ciscotips.ru/administrative-distance?attempt=1
Административная дистанция позволяет маршрутизатору выбрать один из нескольких маршрутов, ведущих в одну и ту же удалённую сеть в том случае, если маршруты получены из разных источников, или из разных протоколов маршрутизации.
Давайте задумаемся над сравнением маршрутов. Предположим, работает протокол RIP. Как известно, в RIP считается метрика для каждого маршрута, равная количеству хопов (промежуточных маршрутизаторов). Допустим, в одну и ту же сеть есть два маршрута из RIP-а: один – с метрикой 4, другой – с метрикой 7. В этом случае всё понятно, тот что с метрикой 4 лучше и именно он попадёт в таблицу маршрутизации.
Но что же делать, если на одном маршрутизаторе работает несколько протоколов маршрутизации и каждый из них «предлагает» разместить его маршруты в таблице маршрутизации? Предположим, что работают два протокола: EIGRP и RIP. И в одну и ту же сеть они предлагают свои маршруты RIP, посчитав метрику по своему алгоритму, сообщает что она равна 4, а EIGRP, по своему алгоритму (с использованием коэффициентов EIGRP k1, k2, k3, k4, k5), сообщает, что метрика равна 156160. Понятно, что эти два числа нельзя сравнивать напрямую, так как у них совершенно разный смысл: первое олицетворяет количество хопов, а второе – нагрузку на канал, пропускную способность, задержку и другие параметры. Чтобы разрешить эту проблему и существует административная дистанция. Есть таблица, которая для каждого источника маршрутов приводит в соответствие число – административную дистанцию. Чем она меньше, тем «надёжнее» считается данный источник маршрутов. Соответственно, не глядя на метрику, будет выбран протокол с меньшей административной дистанцией. Административная дистанция является своего рода степенью доверия к протоколу. Например, старый RIP находится внизу таблицы, то есть доверие к нему невелико, и разработанный компанией Cisco EIGRP – один из самых приоритетных.
Источник маршрутаАдминистративная дистанция Connected (непосредственно подключенная сеть)0Static (статический маршрут)1EIGRP summary5External BGP20Internal EIGRP90IGRP100OSPF110IS-IS115RIP120External EIGRP170Internal BGP200Таким образом, если в некую сеть имеется несколько маршрутов, из разных источников (разных протоколов), то сначала выбирается протокол с наименьшей административной дистанцией, а затем уже, среди его маршрутов выбирается тот, у которого минимальная метрика. Приведённые в таблице значения являются стандартными и могут быть переопределены, однако, в курсе CCNA этого делать не требуется.
В выводе команды show ip protocols, можно увидеть дистанцию для того или иного протокола (из числа тех, что работают в настоящий момент на маршрутизаторе):
Router#show ip protocols Routing Protocol is "rip" Sending updates every 30 seconds, next due in 16 seconds Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240 … Distance: (default is 120) Router#
В выводе команды show ip route, можно увидеть административную дистанцию и метрику для маршрутов:
Router#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set C 192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0 D 192.168.2.0/24 [90/156160] via 192.168.0.1, 00:09:54, FastEthernet0/0 Router#
В данном случае есть маршрут в сеть 192.168.2.0, возле него следующая запись: [90/156160]. Первое число (90) – обозначает административную дистанцию протокола EIGRP (см. таблицу выше), а второе (156160) – метрику, посчитанную по правилам этого протокола.

## Slide 14: Определение пути Распределение нагрузки
Из нескольких маршрутов к одному и тому же пункту выбирается маршрут, построенный на базе протокола с меньшей AD.
Из нескольких маршрутов с одной AD выбирается маршрут с наименьшей метрикой.
Если маршрутизатор располагает несколькими маршрутами к одному и тому же пункту с одинаковой AD, и метрикой, то он распределяет пакеты по обоим маршрутам.
Notes: 4.2.2 Определение пути
4.2.2.3 Распределение нагрузки

## Slide 15: Таблица маршрутизации

## Slide 16: Записи таблицы маршрутизации
Таблица маршрутизации содержит записи о:
  Маршрутах к сетям с прямым подключением.
  Маршрутах к удаленным сетям.
  Маршрутах к удаленной сетям по умолчанию

## Slide 17: Запись о маршрутах к сетям с прямым подключением
Маршрутизатор, с настроенным IP-адресом и маской подсети при включении, автоматически создает две записи в таблице маршрутизации, имеющие для Cisco IOS обозначение:
  C – IP-адрес сети, непосредственно подключенной к интерфейсу маршрутизатора ( сеть с прямым подключением).
  L - IP-адрес этого интерфейса. на маршрутизаторе.

## Slide 18: Записи об маршрутах к удаленным сетям
Маршрутизатор строит маршрут на основе анализа таблицы маршрутизации
Notes: Временная метка – инетрвал времени прошедший с момента получения информации
О маршруте

## Slide 19: Запись о маршруте по умолчанию
Маршрут по умолчанию – маршрут по которому отправляются пакеты,
если в таблице маршрутизации отсутствуют другие маршруты к удаленной сети
Ip-адрес и маска удаленной сети состоят из нулей

## Slide 20: Маршруты к удаленным сетям
Статические маршруты – задаются вручную администратором
Динамические маршруты – создаются автоматически с помощью протоколов динамической маршрутизации

## Slide 21: Статическая маршрутизация

## Slide 22: Статические маршруты к удаленным сетям
Бывают:
  Стандартный статический маршрут;
  Статический маршрут по умолчанию;
  Суммарный статический маршрут:
  Плавающий статический маршрут.

## Slide 23: Стандартный статический маршрут к удаленной сети
R(config)# ip route ( IP- aдрес сети назначения ) ( Маска
сети назначения) (Параметры следующего перехода)
В зависимости от параметра следующего перехода бывают:
1. Маршрут следующего перехода — указывается только IP-адрес следующего перехода (маршрутизатора).
2. Напрямую подключённый статический маршрут — указывается только выходной интерфейс маршрутизатора.
1+2 Полностью заданный статический маршрут — указываются и выходной интерфейс и IP-адрес следующего перехода.
Notes: В зависимости от того, как указан следующий адрес пересылки пакета, создаётся один из трёх возможных типов маршрута:
Маршрут следующего перехода — указывается только IP-адрес следующего перехода.
Напрямую подключённый статический маршрут — указывается только выходной интерфейс маршрутизатора.
Полностью заданный статический маршрут — указываются IP-адрес следующего перехода и выходной интерфейс.

## Slide 24: Настройка статических маршрутов IPv4 Команда ip route
Notes: 6.2.1.1

## Slide 25: Статический маршрут следующего перехода
Notes: В зависимости от того, как указан следующий адрес пересылки пакета, создаётся один из трёх возможных типов маршрута:
Маршрут следующего перехода — указывается только IP-адрес следующего перехода.
Напрямую подключённый статический маршрут — указывается только выходной интерфейс маршрутизатора.
Полностью заданный статический маршрут — указываются IP-адрес следующего перехода и выходной интерфейс.

## Slide 26: Напрямую подключённый статический маршрут
Notes: В зависимости от того, как указан следующий адрес пересылки пакета, создаётся один из трёх возможных типов маршрута:
Маршрут следующего перехода — указывается только IP-адрес следующего перехода.
Напрямую подключённый статический маршрут — указывается только выходной интерфейс маршрутизатора.
Полностью заданный статический маршрут — указываются IP-адрес следующего перехода и выходной интерфейс.

## Slide 27: Настройка статических маршрутов IPv4 Напрямую подключённый статический маршрут
Используется для последовательного канала точка-точка
Notes: Используется для последовательного канала точка-точка
Адрес следующего перехода предопределен
Поиск маршрута за одно обращение к таблице маршрутизации.
Напрямую подключённый интерфейс может иметь административное расстояние, равное 0.
Для интерфейсов типа «точка-точка - Serial» можно использовать статические маршруты, указывающие на выходной интерфейс или адрес следующего перехода.
Для многоточечных (Ethernet) или широковещательных интерфейсов рекомендуется использовать статические маршруты, указывающие на адрес следующего перехода, из – за возникающей неоднозначноcти (пример Switch - Router)

## Slide 28: Полностью заданный статический маршрут
Используется редко, так как требует два прохода по таблице маршрутизации
Notes: В зависимости от того, как указан следующий адрес пересылки пакета, создаётся один из трёх возможных типов маршрута:
Маршрут следующего перехода — указывается только IP-адрес следующего перехода.
Напрямую подключённый статический маршрут — указывается только выходной интерфейс маршрутизатора.
Полностью заданный статический маршрут — указываются IP-адрес следующего перехода и выходной интерфейс.

## Slide 29: Статический маршрут по умолчанию
Маршрут по умолчанию - это IP-адрес шлюза (другого роутера), на который маршрутизатор отправляет все IP-пакеты, для которых у него нет известного маршрута, то есть при отсутствии других совпадающих маршрутов.
Тупиковая сеть – сеть, доступ к которой осуществляется
  через один маршрут.
Notes: Маршруты у которых адрес сети назначения имеет больше совпадающих бит имеют более высокий приоритет по сравнению с маршрутом по умолчанию.
Статические маршруты по умолчанию часто используются при подключении пограничного маршрутизатора компании к сети интернет-провайдера.

## Slide 30: Статический маршрут по умолчанию
Маршруты для которых адрес сети назначения присутствуют в таблице маршрутизации имеют более высокий приоритет по сравнению с маршрутом по умолчанию.
Notes: В зависимости от того, как указан следующий адрес пересылки пакета, создаётся один из трёх возможных типов маршрута:
Маршрут следующего перехода — указывается только IP-адрес следующего перехода.
Напрямую подключённый статический маршрут — указывается только выходной интерфейс маршрутизатора.
Полностью заданный статический маршрут — указываются IP-адрес следующего перехода и выходной интерфейс.

## Slide 31: Процесс поиска маршрута IPv4 Лучший маршрут = самое длинное совпадение в пределах маски подсети
Notes: Если есть несколько маршрутов к сети назначения с разной маской, выбирается тот у которого маска длиньше

## Slide 32: Типы статических маршрутов Суммарный статический маршрут
Для уменьшения числа записей в таблице маршрутизации можно объединить несколько статических маршрутов в один суммарный маршрут. Это возможно когда:
  Сети назначения являются смежными и могут быть объединены в один сетевой адрес.
  Все статические маршруты используют один и тот же выходной интерфейс или один IP-адрес следующего перехода.
Notes: 6Объединение маршрутов, которое также называется «агрегацией маршрутов» — это процесс замены группы смежных адресов единым адресом с более короткой маской подсети.
CIDR — это разновидность объединения маршрутов.
CIDR игнорирует ограничения, возникающие при классовом делении сетей, и позволяет использовать при суммировании маски, которые меньше соответствующих классовых масок по умолчанию.
Такой тип объединения позволяет сократить количество записей в обновлениях маршрутов и в локальных таблицах маршрутизации.
.1.2.4

## Slide 33: Суммарный маршрут
Есть маршруты к двум сетям:
  192.168.3.0
  192.168.5.0
Представляем адреса в двоичном формате
  11000000.10101000.00000011
  11000000.10101000.00000101
Подсчитываем количество совпадающих бит слева. Совпадает 21 бит
Суммарный маршрут с обновленной маской:
192.168.0.0/21 (255.255.248.0)

## Slide 34: Удаление статических маршрутов и настройка суммарного маршрута
Router(config)#no ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.2.2
Router(config)#no ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.2
Router(config)# ip route 192.168.0.0 255.255.248.0 192.168.2.2

## Slide 35: Типы статических маршрутов Плавающий статический маршрут
Плавающие статические маршруты – это дополнительный резервный маршрут для основного маршрута на случай его сбоя.
Плавающий статический маршрут используется только тогда, когда основной маршрут недоступен.
Плавающий статический маршрут настраивается с более высоким значением административной дистанции чем основной маршрут (т.е. с более низким
приоритетом).
Изначально не помещается в таблицу
Маршрутизации
Появляется в ней автоматически,
когда отказывает основной маршрут
Notes: 6.1.2.5

## Slide 36: Использование статической маршрутизации
Статическая маршрутизация используется для:
  Маршрутизации в небольших сетях
  Маршрутизации к тупиковым сетям и от них.
  Уменьшения числа маршрутов путём создания суммарных маршрутов;
  Создания плавающего маршрута;
  Создания единого маршрута по умолчанию;
Notes:   Маршрутизации в небольших сетях, которые не планируется существенно расширять;
  Маршрутизации к тупиковым сетям и от них.
  Уменьшения числа объявленных маршрутов путём объединения некоторых смежных сетей в один статический маршрут (суммарные маршруты);
  Создания резервного (плавающего) маршрута на случай отказа основного маршрута;
  Использование единого маршрута по умолчанию;

## Slide 37: Преимущества статической маршрутизации
Более высокая безопасность (маршруты не объявляются по сети).
Потребляет меньше ресурсов маршрутизатора поэтому работают быстрее.
Не требует дополнительного служебного трафика;
Notes: Путь, используемый статическим маршрутом для отправки данных, заранее известен.

## Slide 38: Недостатки статической маршрутизации
  Временные затраты на настройку и обслуживание.
  Ошибки настройки , особенно в больших сетях.
  Требуется постоянное вмешательство администратора и доскональное знание всей сети.
  Недостаточные возможности масштабирования сети
  Сбои в работе сети из-за низкой оперативности коррекции таблиц маршрутизации при появлении неисправных маршрутов.
Notes:   Временные затраты на настройку и обслуживание.
  Ошибки настройки , особенно в больших сетях.
  Требуется постоянное вмешательство администратора и доскональное знание всей сети.
  Недостаточные возможности масштабирования сети
  Низкая оперативность. Появление несправных маршрутов, приводит к сбоям в работе сети, которые необходимо оперативно устранять вручную.

## Slide 39: Статический IPv6 маршрут

## Slide 40: Напрямую подключенный IPv6 маршрут

## Slide 41: IPv6 маршрут по умолчанию

## Slide 42: Команды
show ip route
show ip route static
Notes: show ip route network (192.168.10.0)

## Slide 43: Маршрутизация пакета узлом

## Slide 44: Таблица маршрутизации узла
Notes: Если в колонке Шлюз указано On-link, то это означает что адрес назначения находится в одной сети с хостом и доступен без маршрутизации. Метрика определяет приоритет правил маршрутизации, если адрес назначения имеет в таблице маршрутов несколько правил, то используется тот, что имеет меньшую метри

## Slide 45: Список сетевых интерфейсов
Команды: netstat –r
route print

## Slide 46: Таблица маршрутизации узла

## Slide 47: Таблица маршрутизации IPv6
Notes: Persistent Routers постоянные маршруты
None отсутствуют