## Slide 1: Разбиение сетей на подсети

## Slide 2: Широковещательный домен
Широковещательный домен – область сети в которой все узлы получают широковещательные пакеты
Маршрутизаторы не пропускают широковещательные пакеты

## Slide 3: Широковещательный шторм
Широковещательный шторм – лавинообразное увеличение широковещательных пакетов.
Нормальный режим – 10% от общего количества пакетов.
Широковещательные пакеты возникают при :
  Работе протоколов (DHCP, ARP и др.) ;
  Неправильной настройки сети (петлевые соединения коммутаторов);
  Неисправность сетевой карты;
  Атаки на сеть;

## Slide 4: Разделение IPv4-сети на подсети Необходимость разделения IP-сетей на подсети
Notes: 9.1.2 Необходимость разделения IP-сетей на подсети
9.1.2.1 План
9.1.2.2 План: назначение адресов

## Slide 5: Сегментирование сети Причины разделения на подсети
Экономия IP-адресов
Повышение производительности за счет снижения широковещательного трафика ( разделение одного большого широковещательного домена на несколько маленьких )
Безопасность (списки доступа, контроль трафика)
Удобство администрирования
Обмен данными между подсетями
Для обмена данными между подсетями требуется маршрутизатор.
Notes: 9.1 Разделение IPv4-сетей на подсети
9.1.1 Сегментирование сети
9.1.1.1 Причины разделения на подсети
9.1.1.2 Обмен данными между подсетями

## Slide 6: Варианты разделения на подсети
Базовое разбиение с помощью масок одинаковой длины с одинаковым количеством узлов в подсетях;
Разбиение на подсети с помощью масок переменной длины с разным количеством узлов в подсетях.

## Slide 7: разделение с помощью масок одинаковой длины

## Slide 8: Правило разбиения
По маске определяем сетевую и узловую части IP-адреса исходной сети.
Определяется необходимое количество подсетей и количество узлов в них.
Из узловой части изымается количество бит, необходимое для создания заданного количества подсетей.
Маска подсети увеличивается на требуемое количество бит.

## Slide 9: Определение маски подсети Расчет количества узлов в подсетях
Формула для определения количества узлов, пригодных для использования
  m – оставшееся количество бит в узловой части
  Адрес сети и широковещательный адрес не назначаются узлам
Notes: 9.1.4 Определение маски подсети
9.1.4.1 Разделение на подсети с учётом требований узла

## Slide 10: Разделение на подсети масками одинаковой длины
Дана сеть с адресом 192.168.1.0/24 максимальное число узлов 254
Надо разделить на две подсети с количеством узлов 126
Выделяем из узловой части 1 бит 21 = 2 для создания 2 подсетей
Увеличиваем маску на единицу 24+1=25
При выделении 1 бита из поля в узловой части создаются 2 подсети с одинаковой маской подсети
Notes: 9.1.3 Разделение IPv4-сетей на подсети
9.1.3.1 Базовое разделение на подсети

## Slide 11: Результат разбиения
Подсеть 0
Сеть 192.168.1.0/25
Подсеть 1
Сеть 192.168.1.128/25
Notes: 9.1.3.2 Используемые подсети

## Slide 12: Разделение IPv4-сети на подсети Создание 4 подсетей
Выделение из поля 2 бит для создания 4 подсетей. 22 = 4 подсети
Notes: 9.1.3.4 Создание 4 подсетей

## Slide 13: Недостатки разбиения масками одинаковой длины
Создаются сети одинакового размера
Плохо адаптировать под сети разного размера
Могут быть неиспользуемые адреса

## Slide 14: Преимущества использования масок подсети переменной длины Маски подсети переменной длины (VLSM (variable length subnet mask))
VLSM позволяет разделять сетевое пространство на неравные части.
Маска подсети может изменяться в зависимости от числа битов, выделенных из поля для отдельной сети.
Сначала сеть разбивается на подсети максимального размера
После чего полученные подсети, в свою очередь, разделяются на меньшие подсети.
При необходимости эту процедуру можно повторить, чтобы создать подсети разного размера.
Notes: 9.1.5.2 Маска подсети переменной длины (VLSM)

## Slide 15: Разбиение на подсети
Пусть необходимо разбить сеть на несколько более мелких подсетей с количеством узлов N1, N2, Nm
1. Cортируем количество узлов в порядке убывания
  N1>N2>….Nm
2. Определяем количество бит в узловой части адреса, необходимой для адресации N1 узлов по формуле
3. Определяем и увеличиваем длину новой маски по формуле
4. Исходный IP-адрес с новой маской будет адресом первой подсети, при этом младшие биты сетевой части будут нулевыми.

## Slide 16: Разбиение на подсети
5. Увеличиваем сетевую часть полученного IP-адреса с обновленной маской на единицу и получаем следующий сетевой адрес
6. Определяем количество бит узловой части для сети с N2 -узлами
7. Определяем длину новой маски
8. Если маски равны (М2=М1), то полученный IP-адрес будет адресом второй подсети c той же маской
9. Если М2 > М1 , то увеличиваем маску и получаем адрес второй подсети с обновленной маской.

## Slide 17: Разбиение на подсети
10. Увеличиваем полученный сетевой адрес на единицу и получаем следующий сетевой адрес
11. Повторяем пункты 6-10 для следующей подсети

## Slide 18: Разбиение на подсети
Разбить сеть 10.251.32.0/23 на три подсети с количеством узлов N1=62, N2=60, N3=30
1. Вычисляем количество бит в узловой части для первой подсети
2. Определяем обновленную маску подсети М1
3. Получаем адрес первой подсети

## Slide 19: Разбиение на подсети
4. Добавляем единицу к сетевой части и получаем следующий сетевой адрес
5. Определяем количество бит в узловой части для N2
6. Определяем маску (маска не изменилась)
7. Адрес второй подсети

## Slide 20: Разбиение на подсети
8. Увеличиваем новый сетевой адрес на единицу и получаем следующий сетевой адрес
9. Определяем количество бит в узловой части для третьей подсети
10. Длина новой маски для третьей подсети равна:
11. Увеличиваем длину маски на один бит и получаем адрес третьей подсети